МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ В ОДНОЙ СЕКЦИИ (ПОДЪЕЗДЕ) РЕМОНТИРУЕМОГО ДОМА

-------------------------------------------------------------------------

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1 Технологическая  карта разработана на производство  внутренних

малярных работ улучшенного качества ремонтируемого многоэтажного жилого

дома с кирпичными стенами

1.2 При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются:

объем работ,средства механизации, калькуляция трудовых затрат,график

выполнения процесса.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТНОГО ПРОЦЕССА

2.1 До начала малярных работ должны быть выполнены следующие работы:

а) размыта и просушена штукатурка;

б) выполнена очистка стен от грязи, наслоений, старой краски;

в) для выполнения малярных работ в зимний период должна работать

система центрального отопления;

2.2 Подготовлены и доставлены на место работ шпаклевки, масляные

грунтовки, масляные, лаковые и синтетические окрасочные  составы   в

соответствующей таре.

2.3 Малярные работы выполняют ручным способом - ручным краскопультом

и кистью. Масляную окраску панелей и стен филенок дверных полотен про-

изводят с помощью валиков. Масляную окраску поверхностей выше 1,8 м

от уровня пола производят с инвентарных подмостей.

2.4 Малярные работы в секции выполняет бригада маляров из 4-х чел.:

5 разряда - 1 человек, 4 разряда - 1 человек, 3 разряда - 2 человека.

Подготовку оштукатуренных поверхностей под клеевую и масляную окраску

производит звено в составе двух маляров 4 и 2 разрядов; они же белят

потолки и стены.

Масляную окраску стен, дверей выполняет звено из двух маляров 5 и 2

разрядов.

2.5 Требования к качеству работ:

а) малярные работы при окраске клеевыми и масляными состами произво-

дят при влажности штукатурки или бетона не выше 8%, а влажности

древесины - не выше 12%.

б) окрашенные клеевыми красками поверхности не должны пачкать и ме-

нять цветовой тон, поверхности должны иметь одинаковый тон и тща-

тельную растушевку; не допускаются пятна, полосы, потеки, брызги,

волоски от кисти.

в) поверхности, окрашенные масляными, эмалевыми, лаковыми составами,

должны иметь однотонную фактуру; не допускается просвечивание ниже-

лежащих слоев краски, пятна, морщины,потеки, пропуски,куски пленки,

неровности шпаклевки и следы кисти; местные искривления линий и за-

краски при улучшенном качестве работ не должны превышать 2 мм.

2.10 При производстве внутренних малярных работ необходимо соблюдать

следующие правила техники безопасности:

а) при удалении старой масляной краски с поверхности стен приборами

с открытым пламенем (паяльными лампами и т.п.) должно быть обеспе-

чено непрерывное проветривание помещений. Внутренние малярные работы

с применением составов, выделяющих вредные для здоровья людей лету-

чие пары, подлежит выполнять при  открытых окнах или  механической

вентиляции,обеспечивающей не менее двухкратного воздухообмена в час.

Не допускается пребывание людей в помещениях, свежеокрашенных мас-

ляными или нитросоставами, более 4 часов.

Малярные работы в помещениях с применением нитрокрасок и нитро-

шпаклевок должны производиться с 4-х кратным обменом воздуха в час.

б) в помещениях,где производится окраска водными составами, электро-

проводка на время малярных работ должна быть обесточена;

в) при  производстве  малярных  работ с применением  пневматических

аппаратов, а также быстросохнущих лакокрасочных материалов, содер-

жащих летучие растворители, рабочие снабжаются распираторами и за-

щитными очками;

г) запрещается применять свинцовые белила отдельно и в качестве

составной части красок, а также бензол и этилированный бензин в

качестве растворителей;

д) при варке или разогреве олифы и ее заменителе, а также канифоли,

запрещается заполнять емкость более, чем на 3/4 ее объема и добав-

лять летучие растворители в емкость, не снимая ее с огня.

3. Материально-технические ресурсы:

3.1  Материалы:

белила

краска  масляная (акриловая, водоэмульсионная)

клей

мыло хозяйственное

мел

пигмент (колер)

3.2  Оборудование, инструмент:

бачки

валик меховой

кисть малярная

краскопульт