ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ)       -------------------------------------------------------------------------

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1 Технологическая карта разработана на замену внутренней системы

водоотведения в многоэтажном жилом доме.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТНОГО ПРОЦЕССА

2.1 До начала ремонтно-сборочных работ в помещениях кухонь и санитар-

ных узлов должны быть вскрыты ниши (каналы), в которых проходили старые

канализационные стояки(при условии, что первоначально они располагались

в нишах (каналах).

2.2 Первоначально производят демонтаж пришедших в негодность и требую-

щих замены или мешающих выполнению работ санприборов (унитазов, смывных

бачков, ванн, умывальников), затем, начиная с верхних этажей, демонтаж

стояков с отводными линиями;

производится уборка строительного мусора.

2.3 Вначале собирают стояки,затем прокладывают отводные линии. Кана-

лизационные трубы и фасонные части монтируют по стенам здания раструба-

ми против движения стояков,прикрепляя их к стенам крючьями или хомутами.

Расстояние между креплениями должно быть не менее 2м. Крепления ставят-

ся под раструб. Хомуты (крючья) прикрепляют к стенам дюбелями. Канали-

зационные стояки прокладывают снизу вверх строго вертикально, без пере-

ломов в раструбах, на расстоянии 25 мм от стены. Для этого ось стояка

диаметром 100 мм должна отстоять от поверхности стены на 75 мм, а диа-

метром 50 мм - на 45 мм. Уклоны канализационных трубопроводов принимают

соответственно диаметрам труб.

----------------------------------------------------------------------

|              Уклоны

Диаметр труб,мм          -----------------------------------------

|   нормальный     |    наименьший

----------------------------------------------------------------------

50                      0,035              0,025

100                      0,020              0,012

150                      0,010              0,007

200                      0,008              0,005

----------------------------------------------------------------------

Наименьший уклон должен быть не более 0,15 за исключением коротких

ответвлений от приборов (до 1,5 м). Канализационные стояки оканчива-

ются вытяжной частью, которая выводится выше крыши на 0,7 м (при

плоской крыше - на высоту 3 м). В месте  пересечения  канализационной

трубы с кровлей  устанавливают металлический манжет.

Ревизии устанавливают на расстоянии 1м от уровня пола, считая от

центра ревизии, но не менее, чем на 150 мм выше борта присоединяемого

прибора (наиболее высокого).

Ревизии устанавливают на стояках первого и пятого этажей. Если

на стояках имеются отступы, ревизии устанавливают на расположенных над

уступами этажах. Кроме того, ревизии устанавливают на каждом повороте

участков сети при углах поворота более 30°, на начальных участках под-

весных трубопроводов под перекрытиями крышки на ревизиях устанавливают

на резиновых прокладках толщиной 4 - 5 мм заподлицо с полом, на тупико-

вых участках - несколько выше пола.

2.4 Раструбы чугунных канализационных труб заделывают пеньковой про-

смоленной прядью (каболкой) и цементом.

2.5 При одновременном капитальном ремонте канализационной и водопро-

водных сетей монтаж стояков водопровода производят по окончании сборки

канализационных стояков.

2.6 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, расположенных под

потолком помещений, подвалах и технических подпольях, следует

предусматривать косые крестовины и тройники.

2.7 Места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны

цементным раствором на всю толщину перекрытия. Участок стояка выше

перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует

защищать цементным раствором толщиной 2-3 см.

2.6 Санитарно-технические приборы устанавливают после монтажа трубо-

проводов.

2.7 Смонтированная система канализации подвергается испытанию.

2.8 Работу по капитальному  ремонту системы  канализации выполняет

звено слесарей в составе трех человек: 4 разряд - 2 человека, 3 разряд-

1 человек.

2.9 Требования к качеству работ:

а) крепление стояков хомутами или крючьями в одном помещении должны

быть на одном уровне;

2.10 При выполнении работ надлежит соблюдать следующие правила техники

безопасности:

а) монтаж  трубопроводов и оборудования, располагающихся  на высоте

более 1,5 м от пола, производить с инвентарных подмостей, имеющих

ограждение;

б) пробивку отверстий в строительных конструкциях производить в защит-

ных очках;

в) запрещается  трубы и трубные заготовки прислонять к стене;

г) работы производить в рукавицах.

3. Материально-технические ресурсы:

3.1 Основные материалы:

трубы чугунные и пластиковые канализационные

крепления

фасонные соединительные части

3.2 Инструмент:

электродрель

ключ трубный

молоток слесарный

метр стальной

отвес со шнуром

уровень

набор слесарных инструментов