УСТРОЙСТВО  КРОВЛИ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАСТИЛА       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1 Технологическая карта разработана на устройство кровли из профилированного металлического настила по готовой обрешетке.

1.2 При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются: объем работ, калькуляция трудовых затрат, график выполнения процесса.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 До начала работ по устройству кровли из профнастила должны быть выполнены (при необходимости):

а) устройство паро- и гидроизоляции;

б) ремонт стропильной системы и деревянной обрешетки;

в) ремонт и устройство карнизов;

г) ремонт и возведение дымовентиляционных стояков;

д) покрытие кровельной листовой сталью карнизных свесов и укладка настенных желобов

(в случаях, предусмотренных проектом );

е) пробивка борозд в стенах в местах примыкания к ним скатов кровли с укреплением в бороздах деревянных брусков с фартуками из листовой  стали;

ж) покрытие кровельной сталью разжелобков, свесов, желобов, ендов и других примыканий кровли;

з) подготовка  и расчет листов;

и) составляются акты на скрытые работы (заделку швов несущих конструкций, устройство паро-, гидро-, теплоизоляции).

2.2 Перед устройством кровли из профнастила следует проверить жесткость (без зыбкости) обрешетки.

2.3 Следует предварительно рассчитать количество и длину листов для укладки по скату целиком (без поперечных нахлесток) с учетом угла наклона кровли:

угол наклона кровли до 14°   горизонтальный нахлест  200 и более мм

,,,                             15-30°            ,,                                 150-200 мм

,,,                    свыше 30°              ,,                                 100-150 мм

Горизонтальный и вертикальный нахлест профнастила при уклоне до 12° рекомендуется загерметизировать тиоколовыми или силиконовыми герметиками.

Карнизный свес устанавливается в зависимости от высоты профиля:

профнастил НС-8, НС-10, НС-20, С-21   карнизный свес 50-100 мм

профнастил НС-35, С-44, Н-60, Н-75     карнизный свес 200-300 мм

2.4 Pаботы по устройству кровельного покрытия выполняют с применением  переносных стремянок шириной не менее 30 см, прикрепляемых  канатами к стропилам.

2.5 Монтаж профнастила начинают с торцевых участков (как левого, так и правого торца). Когда монтаж начинают с левого края, то следующий лист устанавливают под последнюю волну предыдущего листа. Край листа устанавливается по карнизу и крепится с выступом от карниза на 40 мм.   Нахлест верхнего листа на нижний не менее 70 мм. Нахлест выполняют в одну-две гофры в зависимости от угла наклона кровли, шага обрешетки и марки профнастила:

| Марка профнастила | Угол наклона кровли, град | Нахлест |
| --- | --- | --- |
| НС-8 толщ.0,55 мм | Не менее 15° | В две гофры |
| НС-10 толщ.0,55 мм | До 15° | В две гофры |
| НС-10 толщ.0,55 мм | более 15° | В одну гофру |
| НС-20 толщ.0,55-0,7 мм | До и более 15° | В одну гофру |
| С-21 толщ.0,55-0,7 мм | До и более 15° | В одну гофру |
| НС-35 толщ.0,55-0,7 мм | До 15° | В одну гофру |
| С-44 толщ.0,55-0,7 мм | До 15° | В одну гофру |

2.6 Крепление профилированных листов начинают с закрепления 3-4 листов, выравнивая их строго по карнизу, затем крепить их окончательно по всей длине. Для этого установить первый лист и прикрепить его одним шурупом у верхней части листа. Затем уложить второй лист так, чтобы нижние края составляли ровную линию. Скрепить нахлест одним шурупом по верху волны под первой поперечной складкой. Скрепить 3-4 листа между собой и получившийся ровный край выровнять строго по карнизу, затем крепить листы к обрешетке окончательно.

2.7 Крепление профнастила между собой и к обрешетке следует выполнять самонарезающими шурупами с цинковым покрытием и с уплотнительной шайбой из неопреновой резины 4,8х28...40...70 мм, которые ввинчивают в верхний прогиб профиля (через три) перпендикулярно к листам.  Количество шурупов 5-7 штук на кв.метр.  Шаг не более 500 мм. Крайне важно обязательное попадание шурупов в тело обрешетки.

2.8 В местах ендов устанавливают гладкий лист шириной 1250 мм по сплошной обрешетке, который крепится оцинкованными гвоздями, после укладки профлистов рекомендуется установить сверху декоративную планку. Её устанавливают строго по шнуру с шагом шурупов 200-300 мм.

2.9 При монтаже конька крепление его необходимо производить через верхний прогиб, тогда длина шурупа подбирается исходя из высоты профиля. Шурупы завинчивают в обрешетку не менее чем на 10 мм до соприкосновения неопреновой прокладки с гребнем волны без её продавливания.

Крепление ветровой планки осуществляется шурупами с шагом 200-300 мм с поперечным нахлестом между планками 100-150 мм.

2.8 Угловая планка при продольном и поперечном примыкании ската к стене крепится с шагом 200-300 мм и с нахлестом между планками 100-150 мм.

2.9 Коньковый элемент укладывается со стороны противоположной преобладанию ветров и дождей с нахлестом 150-200 мм и крепятся шурупами через верхний прогиб и с шагом крепления 200-300 мм. При небольших углах наклона кровли целесообразно применение на коньке уплотнительной прокладки, предотвращающей попадание воды под конек при косом дожде и сильном ветре. При установке уплотнительной прокладки необходимо оставлять вентиляционный зазор между коньком и прокладкой.

2.10 На коньках, а также в местах поперечной нахлестки листов рядового покрытия при соединении с плоской поверхностью доборных деталей следует увеличивать длину нахлестки не менее чем до 140 мм и прокладывать уплотнители.

2.11 Для предотвращения скатывания снега с кровли над входом в здание следует закрепить снегозадерживающее устройство, на расстоянии 350 мм от карниза.

2.12 По кровле передвигаться разрешается только по ходовым мостикам, подвешиваемым за крючья, укрепленные у конька.

2.13 При производстве работ надлежит соблюдать следующие ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

а) при выполнении  работ на кровле рабочие должны быть снабжены защитными касками, предохранительными поясами, и нескользящей обувью;

б) перед началом работ по устройству кровли должно быть проверено состояние парапетного ограждения (при наличии);

в) запрещается находиться на кровле и производить какие-либо работы при скорости ветра выше 15 м/с, во время  густого тумана, гололедицы, грозы и сильного снегопада;

г) при работе на крыше необходимо не менее 3 метров от здания на земле установить ограждение, а над местами прохода людей устроить сплошные защитные настилы;

д) установку колпаков и зонтов на оголовки дымовых и вентиляционных труб следует выполнять с подмостей, запрещается использовать для этих целей приставные лестницы;

е) запрещается сбрасывать с крыши материалы и инструменты;

ж) размещать материалы на крышах допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против падения, в том числе от воздействия ветра.

2.14 Требования к качеству работ:

а) после окончания монтажа кровля должна быть тщательно осмотрена, на ней не должно оставаться никаких посторонних предметов, а также металлической стружки или стальных обрезков;

б) места примыканий рядового покрытия кровли к парапетам (стенам), шахтам, трубам должны быть выполнены из стальных оцинкованных картин

в) листы по обрешетке должны крепиться шурупами-саморезами с полимерной прокладкой;

г) примыкания, фальцы и стыки должны быть герметичны;

д) рядовое покрытие должно быть ровным, без вмятин, без впадин и кривизны, профили листов должны совпадать; соединения листов рядового покрытия не должны быть заметны с земли, элементы кровли не должны иметь сквозных отверстий.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РАБОЧИХ

3.1 Состав звена рабочих по профессии и квалификации (2 человека):

кровельщики: 3 разр.- 1 чел.     2 разр.- 1 чел.

3.2 Pаспределение работы между исполнителями:

кровельщик 3 разряда производит сортировку листов, размечает и сверлит отверстия для забивки гвоздей (шурупов), оформляет места примыканий кровли к выступающим над кровлей конструкциям;

кровельщик 2 разряда заготавливает шайбы, производит крепление листов и обрешетки, разносит материал к месту укладки.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Материалы:

1. Профилированный металлический настил

2. Кровельная сталь

3. Шурупы-саморезы с неопреновой прокладкой

5. Герметик

Инструмент и приспособления:

1. Ножовка по металлу, ножницы или ручная электропила

2. Рулетка измерительная

3. Электродрель

4. Ножницы