РЕМОНТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ        -------------------------------------------------------------------------

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1 Технологическая карта разработана на ремонт кровли из асбестоцементных волнистых листов обыкновенного профиля ( ГОСТ 30340 ) по готовой обрешетке.

1.2 При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются: объем работ, калькуляция трудовых затрат, график выполнения процесса.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1 До начала работ по ремонту асбестоцементной кровли должны быть выполнены (при необходимости):

а) ремонт и устройство карнизов;

б) ремонт и возведение дымовентиляционных стояков;

в) ремонт стропильной системы и деревянной обрешетки;

г) покрытие кровельной листовой сталью карнизных свесов и укладка настенных желобов

(в случаях, предусмотренных проектом );

д) пробивка борозд в стенах в местах примыкания к ним скатов кровли с укреплением в бороздах деревянных брусков с фартуками из листовой  стали;

е) покрытие кровельной сталью разжелобков (при отсутствии специальных асбестоцементных деталей);

ж) подготовка асбестоцементных листов;

з) составляются акты на скрытые работы (заделку швов несущих конструкций, устройство пароизоляции, теплоизоляции).

2.2 Подготовку волнистых листов к укладке производят до подачи их на крышу. Подготовка заключается в отбраковке, разметке листов и обрезке углов.  Обрезку углов делают с учетом направления укладки листов на кровле и в зависимости от того, для какого места в покрытии предназначается лист. Обрезку углов выполняют с помощью обыкновенной ножовки. Два угловых листа на каждом скате оставляют целыми .

2.3 Pаботы по устройству кровельного покрытия выполняют с применением  переносных стремянок шириной не менее 30 см, прикрепляемых  канатами к стропилам. Поданные на крышу асбестоцементные листы укладывают на деревянные подставки, которые устанавливают на скатах попарно и закрепляют брусками за бруски обрешетки .

2.4 Скаты покрывают асбестоцементными листами в один слой рядами, параллельными карнизному свесу, - от карниза к коньку по предварительной разметке. Напуск вышележащего ряда на нижележащий должен быть 12-14 см, а перекрытие одного листа  другим в ряду - на ширину волны. В направлении поперек ската листы укладывают с напуском соответственно направлению господствующего ветра. Листы крепят к деревянной  обрешетке оцинкованными шурупами с полукруглой головкой длиной 75 и 85 мм с подкладками мягкими шайбами из рубероида или резины на замазке (или специальными шиферными гвоздями с антикоррозийной шляпкой и прокладкой).  Шурупы завертывают в гребень волны листов в каждый брусок обрешетки. Отверстия для шурупов или гвоздей сверлят на месте с помощью электродрели. Сверло должно быть в диаметре на 2 мм больше, чем шуруп (гвоздь). В местах примыкания ската к разжелобкам и ребрам листы обрезают на месте укладки после предварительной пригонки их без крепления. В местах примыкания к разжелобку листы должны заходить за кромку лотка не менее чем на 10 см. Пригонку делают сразу для  двух-четырех рядов. Зазоры между обделкой разжелобков и места стыков волнистых листов для защиты от атмосферных осадков заделывают нетвердеющей мастиков по ГОСТ 14791.

Если длина или ширина листов отличаются от обычных размеров в допускаемых пределах, и расположение листов с обрезанными углами различается, в шифере рашпилем делают выравнивание или подрезку кромки. Угловые срезы в процессе настилки также подгоняют рашпилем.

Для устранения утолщений кровли в местах укладки внахлестку четырех листов производят обрезку углов листов. У рядовых листов срезают диагональные противоположные углы. Между стыкуемыми обрезанными углами листов оставляют зазор 3-4 мм. Срезки углов не требуется у начальных и конечных коньковых листов. У карнизных, коньковых и крайних листов срезают один угол.

2.5 Покрытие конька и ребер крыши производят асбестоцементными деталями — коньками (стальными листами) с напуском 100 мм. На бруски предварительно укладывают рубероидные ленты. Стыки конькового покрытия должны находиться на подветренной стороне (имеются в виду господствующие ветры). Первым укладывают  конек, который со стороны смежного ската накрывают укороченным коньком. Вслед за этим делают разметку под гвозди. Затем через оба конька вдоль их оси сверлят два отверстия и по три отверстия на плоском  отвороте каждого конька так, чтобы отверстия на отворотах проходили через гребни волн основных листов, уложенных на скате. Далее в том же направлении укладывается вторая пара коньков. Вначале на перекрываемый конец конька первой пары накладывается перекрывающий конец конька второй пары - впритык к коньку первой пары. Затем этот стык перекрывается на 100 мм коньком второй пары. Крепление гвоздями производится так же, как и в первом случае, и т.д. Pебра также покрывают коньковыми деталями.

2.6 Слуховые окна покрывают асбестоцементными листами по разреженной обрешетке с продольной нахлесткой 200 мм. Примыкание покрытия слухового окна осуществляют в месте сопряжения горизонтальных рядов на основном скате. С этой целью листы, покрывающие  окно, подводят под кромки  листов основного ската таким образом, чтобы последние  перекрывали их не менее чем на 60-70 мм.

2.7 Боковые стенки слуховых окон и дымовые трубы обделывают кровельной листовой сталью. В нижней части обделки из кровельной стали (как и в местах примыканий асбестоцементной кровли к стенам) крепят шурупами (гвоздями) к обрешетке в вершине волны асбестоцементного листа.

2.8 По кровле передвигаться разрешается только по ходовым мостикам, подвешиваемым за крючья, укрепленные у конька.

2.9 При производстве работ надлежит соблюдать следующие ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

а) при выполнении  работ на кровле рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами и нескользящей обувью;

б) перед началом работ по устройству кровли должно быть проверено состояние парапетного ограждения (при наличии);

в) запрещается находиться на кровле и производить какие-либо работы при скорости ветра выше 7 м/с, во время  густого тумана, гололедицы, ливневого дождя и сильного снегопада;

г) при работе на крыше необходимо не ближе 3 метров от здания на земле установить  ограждение, а над местами прохода людей устроить сплошные защитные настилы.

2.10 Требования к качеству работ:

а) листы должны быть уложены гладкой стороной вверх, накрывающие кромки расположены сверху; напуск вышележащего ряда кровельных материалов на нижележащий должен составлять 120-140 мм; листы на скатах должны быть расположены со смещением продольных кромок на одну волну или без смещения с обрезкой углов; в ендовах и разжелобках листы должны быть опилены;

б) край первого ряда должен свисать на карнизную доску на величину:

на крышах с неорганизованным водостоком                           - 100 мм

на крышах с подвесными желобами                                         -  50 мм;

в) места примыканий рядового покрытия кровли к парапетам (стенам), шахтам, трубам должны быть выполнены из стальных оцинкованных картин или асбестоцементных деталей.

г) листы по обрешетке должны крепиться гвоздями с оцинкованными шляпками или шурупами-саморезами с полимерной прокладкой;

д) стыки листов и примыканий должны быть заделаны герметиками;

е) рядовое покрытие должно быть ровным, на кровле не должно быть серповидных зазоров, волны листов должны совпадать; элементы кровли не должны иметь трещин, наплывов, искажения профиля, сквозных отверстий.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РАБОЧИХ

3.1 Состав звена рабочих по профессии и квалификации (2 человека):

кровельщики: 4 разр.- 1 чел.     3 разр.- 1 чел.

3.2 Pаспределение работы между исполнителями:

кровельщик 4 разряда производит сортировку листов, размечает и сверлит отверстия для забивки гвоздей (шурупов), оформляет места примыканий кровли к выступающим над кровлей конструкциям;

кровельщик 3 разряда заготавливает шайбы, производит крепление листов и обрешетки, разносит материал к месту укладки.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Материалы:

1. Волнистые асбестоцементные листы

2. Кровельная сталь

3. Фасонные асбестоцементные листы

4. Шиферные гвозди  (шурупы)

5. Мягкие шайбы

6. Замазка   (герметик)

Инструмент и приспособления:

1. Ножовка

2. Стремянка

3. Электродрель

4. Молотки

5. Рашпиль

6. Рулетка